# POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

# (N36/24)

Naručitelj Čistoća d.o.o. Split temeljem članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave poziva zainteresirane gospodarske subjekte da dostave ponude sukladno slijedećem:

PREDMET NABAVE: ČIPOVI ZA METALNE KONTEJNERE I PLASTIČNE KONTEJNERE I KANTE

KOLIČINA:  ČIPOVI ZA METALNE KONTEJNERE (1000 KOM)

PLASTIČNE KONTEJNERE I KANTE (3500 KOM)

PROCIJENJE VRIJEDNOST: 6.500,00 EURA

U cijenu moraju biti uključeni svi troškovi dostave uključujući transport i dr.

Jedinična cijena je nepromjenjiva tijekom ugovornog razdoblja.

MJESTO ISPORUKE:  ČISTOĆA d.o.o. SPLIT, PUT MOSTINA 49 ,21000 Split

ROK ISPORUKE: 10 dana

DOSTAVA PONUDE: na protokol naručitelja ČISTOĆA d.o.o. Split, Put Mostina 49, 21 000 Split u zatvorenoj omotnici sa naznakom PREDMETA NABAVE I EVIDENCIJSKOG BROJA NABAVE uz obaveznu naznaku – NE OTVARAJ.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 22.04.2024. do 12 sati na protokol naručitelja bez obzira na način slanja

KONTAKT OSOBA:  Andrija čaljkušić 098182 0279

Tehnička specifikacija predmeta nabave i planirana količina nabave (čipovi za spremnike)

- RFID transponder za plastične posude

Količina: 3500 komada

Frekvencija: 134,2 kHz

Protokol: HDX

Tip zavojnice: kružna (air coil)

Kućište transpondera:

- promjer 30 mm, dubina 15mm (± 0.3 mm)

- zaštita: min. IP 67

- prilagođeno za ugradnju u utor sa prednje strane posude za otpad

- zaštita od vibracija: IEC 68.2.6

- zaštita od udaraca: IEC 68.2.29

- karakteristike RFID transpondera usklađene su sa standardima EN 30745 i EN 14803.

Radna temperatura: - 25 °C do + 70 °C.

- RFID transponder za metalne spremnike

Količina: 1000 komada

Frekvencija: 134,2 kHz

Protokol: HDX

Tip zavojnice: kružna (air coil)

Radna temperatura: - 25 °C do + 70 °C

Montaža pomoću vijaka